## Slide 1: 微處理機系統 & 微處理機系統實習
操作說明

## Slide 2: Part I 安裝操作說明

## Slide 3: 安裝說明 (1)
安裝檔案有兩個：
  Keil uVision5 : MDK535.exe
  Nuvoton Cortex-M0 驅動 : Nu-Link_Keil_Driver 3.07.7246r.exe
安裝方式很重要，順序錯誤會導致 Keil uVision5 無法識別出實驗板 (NL-NUC140V)
安裝說明請參考以下：
  執行 MDK535.exe
  執行 Nu-Link_Keil_Driver 3.07.7246r.exe

## Slide 4: 安裝說明 (2)
執行 MDK535.exe
  每一個 下一步 都勇敢的點下去
  執行至 Customer Information 後， 請參考右邊的圖片填寫 (或輸入空白鍵)
  再次勇敢的點擊 下一步
  安裝完成後會彈出 Pack Installer 視窗，等待更新完畢後即可關閉 (參考下一頁)

## Slide 5
更新中

## Slide 6
更新完畢!!

## Slide 7
更新完畢!!

## Slide 9: 安裝說明 (3)
執行 Nu-Link_Keil_Driver 3.07.7246r.exe
  每一個 下一步 都勇敢的點下去
  當彈出 安裝程式 視窗後，點擊 是
  安裝完成後會有一個驅動可選擇性安裝， 再將該驅動也一併安裝
  安裝完成後即可開始使用 Keil uVision5

## Slide 10: Part II 實驗板更新說明

## Slide 11: 實驗板更新說明
當更新視窗彈出時，請點擊 是，讓實驗板 更新至最新版本
等待更新視窗執行，當視窗內容更形成 下圖顯示，再將連接線斷開再接回
最後就會更新完成

## Slide 12: Part III 專案建立操作說明

## Slide 13: 專案建立操作說明 (1)
執行 Keil uVision5
選擇 Project→New uVision Project…
(建議) 新建一個文件夾來儲存
輸入檔案名稱後儲存

## Slide 14: 專案建立操作說明 (2)
完成後會彈出視窗，再依照右邊 圖示操作
最後點選 OK
完成後會彈出視窗，選擇 是 繼續操作
完成後請依照下一頁繼續操作
選擇
輸入
點擊

## Slide 15: 專案建立操作說明 (3)
至 Github 下載 Library : https://github.com/arhming/NUC140V-source.git
將檔案存入專案文件夾，建議放入一個文件夾
請點擊 ，點擊後會開啓視窗
匯入所需的檔案即可使用

## Slide 16: Part IV Debug Session 操作說明

## Slide 17: Debug Session 操作說明(1)
要使用 Keil µVision IDE 的 Debug 功能需要執行以下動作：
  打開目錄: C:\Keil_V5\Arm\NULink\NuConsole_Sample
  將文件夾內檔案複製到專案底下(與 main.c 同一路徑)
    NuConsole.h
    NuConsole.c
    NuConsole_Config.h
    NuConsole_Retarget.c
  打開專案，且將
    retarget.c 移除並匯入 NuConsole_Retarget.c 至 Library 檔案夾
    匯入 NuConsole.c 至 User，並引入標頭檔 NuConsole.h
  在使用 printf() 之前，呼叫 NuConsole_Init() 以滿足初始化

## Slide 18: 移除retarget.c

## Slide 19: 匯入 NuConsole_Retarget.c

## Slide 20: 匯入 NuConsole_Retarget.c 至 Library 檔案夾

## Slide 21: 匯入 NuConsole.c 至 User

## Slide 22: 匯入 NuConsole.c 至 User

## Slide 23: 引入標頭檔 NuConsole.h

## Slide 24: 呼叫 NuConsole_Init() 以滿足初始化

## Slide 25: Debug Session 操作說明(2)
要使用 Keil µVision IDE 的 Debug 功能需要執行以下動作：
  編譯 (F7) 並燒錄 (F8)
  打開調試模式 Debug → Start/Stop Debug Session
  在調試模式下開啟 NuConsole 視窗且點擊 Start
  點擊要觀察的程式碼
  點擊 Jump to Cursor Line (Control + F8)
  ***有任何修改必須重複以上動作***

## Slide 26: 打開調試模式

## Slide 27: 打開調試模式

## Slide 28: 打開調試模式且點擊 Start

## Slide 29: 點擊要觀察的程式碼
1. 會出現藍色三角

## Slide 30: 點擊 Jump to Cursor Line (Control + F8)
2. 點擊

## Slide 31: 打開調試模式且點擊 Start